ProLube WR-HV serien er Premium antislid hydraulikolie som er udviklet til såvel hårdt belastede hydraulikanlæg som anlæg der arbejder i meget stort temperaturområde, eksempelvis mobile (udendørs) anlæg. Olien er desuden nødvendig hvor konstruktion gør det påkrævet, at hydraulik oliens viskositet ændrer sig mindst muligt med temperaturen.

ProLube WR-HV har et meget højt viskositetsindeks og den opfylder DIN 51.524 Part 3 HVLP Dette betyder at viskositeten ændrer sig forholdsvis lidt med temperaturen. ProLube 800 WR-HV oliernes høje viskositetsindeks er opnået med en optimal additiv sammensætning, som gør at ProLube 800 WR-HV vil bevare sine gode egenskaber under brug. ProLube 800 WR-HV anbefales til hårdt belastede anlæg under de fleste forhold.

*** opfylder Sperry Vickers V-105 C Pump test

*** opfylder DIN 51524 part 3 og HVLP norm. FZG A89.3 90 >lasttrin12.

*** ProLube WR-HV ISO 68 er også en fin kompressorolie /Vacuumpumpeolie ISO 68

Antislid Egenskaber

ProLube WR-HV er tilsat antislid additiver af zink typen og giver derfor overlegen beskyttelse mod slid under alle forhold. På grund af ProLubes additivering kan de lavere viskositeter (ISO 46 – 68 og 100) også anvendes som industri gearolier, hvor der max kræves FZG lasttrin 12. Dette giver mulighed for rationalisering af antal olie typer der skal indkøbes.

Udskiller vand

Hydraulikolier anvendes ofte i systemer der er udsat for vand forurening. Det er vigtigt at vandet udskilles hurtigt, da der ellers kan dannes skadelige emulsioner. ProLube WR-HV separeres let fra vand og danner ikke skadelige emulsioner.

Minimal Skumdannelse

Skum i pumper og ventiler bryder smørefilmen og forårsager unødig slitage og skader på metalflader. ProLube WR-HV indeholder additiver der forebygger skumdannelse og hurtigt nedbryder eventuel skumdannelse  på grund af tekniske fejl.

Rustbeskyttelse

ProLube WR-HV forhindrer rustdannelse, og beskytter derved pumper og ventiler der kan tage skade af selv helt små rustpartikler.

ProLube WR-HV lagerføres i ISO 22, 32, 46, 68, 100 og 150.

Serien omfatter også ISO 10, 15, 220, 320 og 460.

| ProLube Grade | 815 | 822 | 832 | 846 | 868 | 8100 | 8150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO Nr. | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
| Viskositet 40°C i cSt. | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
| Viskositet 100°C i cSt. | 3,6 | 5,2 | 5,9 | 7,4 | 9,7 | 12,1 | 15,6 |
| Viskositetsindex V.I. | 123 | 129 | 128 | 126 | 124 | 112 | 106 |
| Flydepunkt °C | <÷42 | <÷42 | ÷36 | ÷36 | ÷33 | ÷27 | ÷21 |

rev2010-10-10-J-SQ     ISO 46 og 32  er mest anvendte viskositeter