ProSil  SE 35  Silicone-Emulsion

ProSil SE 35 er en all-round non-ionisk silikone emulsion indeholdende 35 % siliconeolie, som finder anvendelse mange  steder i industrien.

EGENSKABER

* Fremragende varmebestandighed, ingen forkoksnings rester

* Kemisk inaktiv

* Gode vandafvisende egenskaber (glas industri)

* Absolut ingen kompatibilitet med visse organiske stoffer

* Fremhævning af farver (tekstil industri)

* Gode smørende egenskaber

ANVENDELSE

* Slipmiddel til forme for teknisk gummi, dæk, plastic såvel som støbte emner

* Dimensionering af syntetiske fibre

* Giver Silkeskær til pelse

* Slipmiddel indenfor tekstil behandling

* Vandafviser og slipmiddel til industrielt glas

* Indhold i pudse- og vedligeholdelsesmidler: gulve, møbler, læder

* Smøremidler, glansmidler, trykfarver

Produktdata

Udseende                                     	Homogen, mælkehvid

Indhold af aktive stoffer %                  	35

Opløsningsmiddel                             	Ingen

Emulgatortype                                	non-ionisk

Vægtfylde ved 25° C                          	1,0

Baseoliens viskositet ved 25° C, cSt       350

pH                                           	6 - 8

Fortyndes med                                	Vand

FREMGANGSMÅDE

1.

Ved anvendelse som slipmiddel, påføres ProSil F35 rene overflader i fortyndinger op til 30 til 150 gange volumen, ved spraying eller pensel. Det kan anvendes på varme overflader, op til 250°C.

2.

I tekstil industrien kan ProSil SE 35 anvendes som følger:

- som et additiv til efterbehandlings produkter, for at virke som slipmiddel

- som et smøremiddel, efter tilsætning til dimensionerings produkter,

forudsat det er kompatibelt med de andre ingredienser. Efter behandling foregår tørring under   
   normale forhold, uden polymerisation

- for at tilføre glans til ægte eller syntetisk pels. Behandlingen foretages ved spraying eller "lick roll" 
  teknikken, og tørring foregår under normale forhold: man opnår derved en større glans.
  ProSil SE 35 øger ikke de behandlede emners even til  at afvise vand.

Mængden af ProSil SE 35 vil afhænge af den ønskede  effekt, og kan nemmest afgøres ved  
eksperimenter.

Opbevaring

Ved opbevaring i original uåbnet emballage ved mellem 1° og 30° C,

har ProSil SE 35 en holdbarhed på mindst 12 måneder.

Emballage

ProSil SE 35  leveres i dunke a 25 Kg , min samlet ordre 8x25 kg og tromler a 200 kg

SIKKERHED

Undgå indtagelse, langvarig hudkontakt samt stænk i øjet.

Ved hudkontakt, vask grundigt med vand og sæbe.

Ved stænk i øjet, skyl med rigeligt vand, og søg læge hvis irritationen ikke aftager.

Copyright  reinhardoil.dk

Steen Qvist  2011.01